Hinweise und Empfehlungen zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen

zur Lieferung und Montage von technischen Hilfsmitteln

für wandgebundene Fassadenbegrünungen

_________________________________________________________________

Geltungsbereich:

Diese Leistungsbeschreibung dient als Grundlage für die Erstellung Leistungs-verzeichnissen zur Lieferung und Montage von wandgebundenen Begrünungen.

Die Leistungsbeschreibung hat sowohl für flächige Wandbegrünungen, wie auch für Pflanztröge und –rinnen, die mit einer eigenen Tragkonstruktion an der Wand/Fassade befestigt sind, Gültigkeit.

Sie gilt nicht für Pflanzgefäße, die am Boden vor dem Bauwerk oder auf anderen Teilen des Bauwerkes (Balkone, Loggien, Terrassen etc.) ohne lastaufnehmende, tragende Verbindung mit den Wandbildner aufgestellt sind.

Wandgebundene Begrünungen sind solche Begrünungslösungen, bei denen die an der Wand befindlichen Pflanzen keinen Wurzelkontakt zum natürlichen Standort haben, sondern in den dafür vorgesehenen Bauteilen an der Wand/der Fassade eingewurzelt sind und i.d.R. über eine technische Anlage mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden.

Die für die Pflanzenverankerung vorgesehenen Bauteile haben eine feste Verbindung zum Wandbildner oder sind konstruktiver Bestandteil desselben.

Für die Beschreibung der Leistung gelten als vorausgesetzt:

Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB)

insbesondere

VOB A § 9 zur ordnungsgemäßen, der Preisbildung dienenden Leistungsbeschreibung, und die

VOB C ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art,

einschl. folgender Übermessungregel:

Zur Ermittlung der Leistung – gleichgültig, ob sie nach Zeichnung oder nach Aufmaß erfolgt – sind die Außenmaße der zu begrünenden Fläche zugrunde zu legen.

Bei der Ermittlung der Maße wird jeweils das größte, bei gebogenen Formen das äußerste abgewinkelte Bauteilmaß zugrunde gelegt.

Es werden abgezogen:

… weiter auf Folgeseite…

Bei Abrechnung nach Flächenmaß 	Aussparungen, z. B. Öffnungen (auch

raumhoch), Nischen, über 2,5 m²

Einzelgröße.

Bei der Ermittlung der Abzugsmaße sind die kleinsten Maße der Aussparung zugrunde zu legen.

Unterbrechungen der zu begrünenden Flächen, z. B. Unterzüge, Vorlagen, Stützen, mit einer Einzelbreite

über 30 cm.

Bei Abrechnung nach Längenmaß: 	Unterbrechungen über 1 m Einzellänge

DIN 31051 Grundlagen der Instandhaltung - Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserungen

DIN EN 13306 Instandhaltung – Begriffe der Instandhaltung

Hinweise für die Überprüfung der Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den Eigentümer/ Verfügungsberechtigten.“ (Mitteilungen des DIBt  6/2006)

DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten

DIN 18919 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen

Empfehlungen für die Planung, Installation und Instandhaltung von Bewässerungsanlagen in Vegetationsflächen“ – FLL-Schrift August 2010

Verankerungen

Die Verankerungselemente sind rechnerisch nachzuweisen und übernehmen die Konstruktionslasten sowie die Lasten aus Windsog und –druck.

Diese Lasten setzen sich zusammen aus

Eigengewicht des Begrünungssystems und der sie ergänzenden Profilstäbe,

Lasten aus Windsog und –druck, ggf. unter Berücksichtigung von durch Wind und Regen induzierte Schwingungen,

maximalem zu erwartenden Gewicht der beabsichtigten Fassadenbegrünung.

… weiter auf Folgeseite…

Zur Lastermittlung dienen:

Abstand des  Begrünungssystems von der Außenwand,

Dicke der u. U. zu durchdringenden Dämmung,

Durchdringung des u. U. vorhandenen Hinterlüftungsraums.

Eine Mitbeanspruchung von z. B. Außenwandbekleidungen bei der Lastermittlung ist nicht zulässig.

Hinweise zum thermischen Widerstand der Verankerungselemente [1] [2]

Neubau:

Einbeziehung des Wärmedurchgangskoeffizienten in

die U-Wert-Ermittlung des Gebäudes.

Nachträgliche Errichtung: Mitteilung über den Wärmedurchgangskoeffizienten durch mögliche punktuelle Wärmebrücken an der Betreiber / Verfügungsberechtigten/ Auftraggeber

Werkstoffe zur Herstellung erforderlicher Konsolen, Tragprofilen und Traversen

Nichtrostender Stahl gem. Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

Z–30.3-6 vom 20.04.2009 [3] des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt); Berlin

alternativ

- feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461 in Verbindung mit

DASt-Richtlinie 022,

- Stahlsorten nach DIN EN 10025 in Dicken von mindestens 3 mm mit einem Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944-5

- Aluminiumlegierungen nach DIN 4113-1 mit A1 EN 1999-1-1 oder EN 1999-1-4. Bei Dicken unter 1,6 mm ist ein Korrosionsschutz nach DIN V 4113-3 oder DIN EN 1090-3 erforderlich; Aluminiumbauteile dürfen direkt auf Betonbauteilen angebracht werden, wenn sichergestellt ist, dass keine Feuchte zwischen die Bauteile gelangen kann;

- Holzarten nach DIN EN 305-2, über 25 Jahre Lebensdauer, Härteklasse I.

Heimisches Hartholz : Robinie (R. pseudoacazia, europ. Scheinakazie).

Tropische Harthölzer,

aus nachhaltigem Anbau, z.B. mit FSC- Zertifizierung (Forest Stewardship Council A.C., seit 1996) :

Bilinga (Nauclea diderrichii), Doussié (afrikanische Afzelia pachyloba), Ipê (Tabebuia serratifolia), Louro Vermelho (Ocotea rubra).

Thermohölzer und Pressholzarten, nur nach ausgewiesener Gleichwertigkeit

… weiter auf Folgeseite…

- GFK-Profile nach EN 13501 – 1 (B1) - mit vorliegendem Verwendbarkeitsnachweis

- Weitere – für die Verwendung geeignete -  Werkstoffe die EN 13501-1 (B1) entsprechen - mit vorliegendem Verwendbarkeitsnachweis

Sonstige Hinweise:

Ist beabsichtigt, die Wartungs- und Pflegearbeiten mittels Seilklettertechnik durchzuführen, sind an geeigneter Stelle den Vorschriften entsprechende Anschlag- und Sicherungspunkte herzustellen.

Sämtliche hierfür erforderlichen Leistungen sind nicht Bestandteil des Leistungs-verzeichnisses und bei Bedarf mit aufzunehmen.

Sämtliche Leistungspositionen beinhalten, auch wenn nicht separat genannt, die Lieferung aller hierfür erforderlichen Stoffe und Bauteile sowie die geordnete Entsorgung von anfallenden Materialien, wie in den jeweiligen Positionen beschrieben; incl. Entsorgungskosten.

Hinweise zu Arbeitsgerüsten und Anschlagpunkten

Neben der Gerüststellung (DIN 4420) sind Anschlagpunkte für Gerüstverankerungen dauerhaft und wieder auffindbar herzustellen (DIN 4426).

Die Positionen der Anschlagpunkte sind entsprechend zu dokumentieren und zu markieren. Bei Planung und Ausführung sämtlicher Überdeckungen ist die o.g. Vorschrift zu berücksichtigen.

[1]

DIN 4108-6 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden – Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und Jahresheizenergiebedarfs

[2]

DIN 4108 Beiblatt 2 Wärmeschutz und Energieeinsparung in Gebäuden – Wärmebrücken – Planungs- und Ausführungsbeispiele

[3]

Erhältlich als Sonderdruck 862 bei www.edelstahl-rostfrei.de

[4]

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Blitzschutz, Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen

und Personen

Empfehlung zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen

für Fassadenbegrünungen mit  wandgebundenen Begrünungssystemen

Beschreibung der Baumaßnahme und der Baustelle

Beschreibung der Baumaßnahme: ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Beigefügte Planunterlagen: ........................................................................................ Beschreibung der Baustelle Lage : .......................................................................................................................... Erreichbarkeiten: ......................................................................................................... Befahrbarkeit der Montagestellen vor und nach Fertigstellung..... .............................. ..................................................................................................................................... Lagermöglichkeiten...................................................................................................... Stromversorgung.......................................................................................................... Wasserversorgung....................................................................................................... Sonstige Baustelleneinrichtungen................................................................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Detailbeschreibung der Außenwand-/Fassadenkonstruktion(en) von Tragwerk nach außen, ggf. durch Detailpläne ergänzen.

Gebäude: ......................................(ggf. alle) ............................................................. Gebäudeseite: ...............................(ggf. alle) ............................................................ Genaue Montageposition: ........................................................................................... Tragwerk Baustoff: ...................................................................................................................... Dicke: ............... Nicht tragfähige / nicht belastbare Außenschichten Schicht 1 Funktion: ................................, Baustoff.......................................... Dicke ............mm Schicht 2 Funktion: ................................, Baustoff.......................................... Dicke ............mm Schicht 3 Funktion: ................................, Baustoff.......................................... Dicke .............mm Schicht 4 Funktion: ................................, Baustoff.......................................... Dicke .............mm Gesamtdicke nicht belastbarer Außenschichten ......... mm Besonderheiten Z.B. Sockel oder Gesimse im Bereich der Begrünung in anderer Ausführung wie vorstehend beschreiben und Versprungmaß und –richtung angeben. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..............................Erforderlichenfalls für weitere Montagepositionen,..................................... ..................................Gebäudeseiten und Gebäude ergänzen...............................................

| Angaben zu Wind-/Strömungsverhältnissen am Bauwerk / an den Bauwerken |
| --- |
| Hinweise zur Windlastberechnung Windzone Geländekategorie Höhe über NN Gebäudehöhe über OK Gelände bis Detailangaben zu Windverhältnissen der einzelnen Begrünungsstandorte Gebäude_____________________________ Gebäudeseite _________________________ im Höhenbereich Winddruck mit einem Flächenanteil von Windsog im Bereich A mit einem Flächenanteil von Windsog im Bereich B mit einem Flächenanteil von Windsog im Bereich C mit einem Flächenanteil von Ggf. Angaben zu Windverhältnissen weiterer Gebäudeseiten wie oben Ggf. Angaben zu Windverhältnissen weiterer Gebäude wie oben | ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. ....................... kN/m² ................% ....................... kN/m² ................% ....................... kN/m² ................% ....................... kN/m² ................% ....................... kN/m² ................% |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titel 00 01 02 03 04 05 06 07 00 00.0100 00.0200 00.0300 00.0400 00.0500 00.0600 | INHALT Baustelleneinrichtung Unterkonstruktion, Dämmung, Feuchteschutz Begrünungssystem Versorgungsanlage und Medien Unterhaltung und Wartung Fertigstellungspflege Entwicklungspflege Stundenlohnarbeiten Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten … Baustelle vorhalten… Baustelle räumen… Fassadengerüst aufstellen, für den Zeitraum der Montage vorhalten und wieder abbauen. nach DIN 4420 und 4426 Höhe: ................m Länge: …………..m Tragfähigkeit:…………….kg Wandabstand:..................cm Anschlagpunkte für Fassadengerüst liefern und nach DIN 4426 herstellen; einschl. erforderlicher Durchführungen durch die Begrünungsebene sowie ggf. erforderlicher Abdichtungen Anzahl: …………..St./m2 Tragfähigkeit:…………….kg Wandabstand:..................cm Hubsteiger bereitstellen und vorhalten Höhe: m ................ SUMME Titel 00 - Baustelleneinrichtung: | … … … … … … | psch psch psch Stück Stück Tag |  | . . |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 01 01.0100 01.0200 | Unterkonstruktion, Dämmung, Schutz gegen Feuchtigkeit Verankerungselemente mit bauaufsichtlicher Zulassung liefern und montieren, zur Befestigung von Konsolen für das Begrünungssystem. Die Ausrichtung hat lot- und fluchtgerecht zu erfolgen. Wandabstand _________mm Vertikaler Abstand _________mm Horizontaler Abstand _________mm Ein statischer Nachweis liegt vor. Wandbildner ______________ Abmessung ______________mm Konsolen zur Aufnahme des Begrünungssystems liefern und montieren; statischer Nachweis liegt vor. Werkstoff: Nichtrostender Stahl nach Zulassung Z-30.3-6 oder feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461 in Verbindung mit DASt-Richtlinie 022 oder Stahlsorten nach DIN EN 10025 in Dicken von mindestens 3 mm mit einem Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944-5 System _________________ | … … | Stück Stück |  |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 01.0300 01.0400 | Horizontale Tragprofile zur Aufnahme des Begrünungssystems für die vertikale Begrünung liefern und montieren. Die Befestigung der Tragprofile erfolgt justierbar mit Schrauben auf den Verankerungselementen der Vorposition. Die Ausrichtung hat flucht- und lotrecht zu erfolgen. Ein statischer Nachweis liegt vor. Werkstoff Nichtrostender Stahl nach Zulassung Z-30.3-6 oder feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461 in Verbindung mit DASt-Richtlinie 022 Oder Stahlsorten nach DIN EN 10025 in Dicken von mindestens 3 mm mit einem Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944-5 oder Holzart nach DIN EN 350-2 Holzklasse I, Art:…………. System _____________________________ Vertikale Tragkonstruktion für das Begrünungssystem liefern und befestigen an die Konsolen der Vorpositionen. Wandabstand _______________mm Vertikaler Abstand _______________mm Horizontaler Abstand _______________mm Ein statischer Nachweis liegt vor. Fortsetzung der Position auf Folgeseite… | … | m |  |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 01.0500 01.0600 | Werkstoffe Tragprofil und Verbindungen: Nichtrostender Stahl nach Zulassung Z-30.3-6 oder feuerverzinkter Stahl nach DIN EN ISO 1461 in Verbindung mit DASt-Richtlinie 022 oder Stahlsorten nach DIN EN 10025 in Dicken von mindestens 3 mm mit einem Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944-5 oder Holzart nach DIN EN 350-2 Holzklasse I, Art:…………. System _________________ Anschluss des elektrisch leitfähigen Begrünungssystems an die Erdungsanlage liefern und herstellen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) Blitzschutz Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen Wasserleitprofile für Außenanwendungen liefern und wandschlüssig montieren, um Fenster und Wandöffnungen, am Beginn und Ende der Begrünung, einschließlich aller Haltevorrichtungen, Dübel und aller fachgerechten Verbindungen. Werkstoff: ............................................... U-Profil-Tiefe: (150-250 mm) ........................... U-Profil-Höhe vorne: (30-80 mm) ..................... U-Profil-Höhe hinten: (50-100 mm) .................. Fabrikat/Hersteller:……………………………. | … … … | m Stück m |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.0700 01.0800 01.0900 01.1000 | Abwinkelungen der U-Profile herstellen Als Zulage zur Vorposition Dämmung der Außenwand liefern und gem. Herstellerangaben vollflächig auf der Außenwand montieren, einschließlich aller Zuschnitte. Dämmstoffart: .............................................. Dämmstoffdicke: ................................ Feuchteschutz für Außenwand/Dämmung Liefern und gem. Herstellerangaben montieren, einschließlich Abdichtung aller Durchdringungen System: ............................................... Randan- und -abschlüsse für Vorposition liefern und montieren Fabrikat/Hersteller:……………………………….. SUMME Titel 01 – Unterkonstruktion, Dämmung, Schutz gegen Feuchte: | … … … … | Stück m² m² m |  | . . |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02. 02.0100 02.0200 | Begrünungssystem Begrünungssystem liefern und gemäß Herstellerangaben und beiliegenden Pflanzplänen montieren Systembeschreibung:.................... ........................................................ ......................................................... Deckungsgrad ….% bei Montage und/oder Anzahl Pflanzen/m²:…. System: ........................................ Hersteller : ........................................ o.glw. Pflanzpläne Pflanzplan/ Schema gemäß gesonderter Beschreibung erstellen, einschließlich der zeichnerischen Darstellung (2-fache Ausfertigung) SUMME Titel 02 – Begrünungssystem: | … … | m² Psch |  | . . |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03. 03.0100 03.0200 03.0300 03.0400 03.0500 03.0600 03.0700 | Versorgungsanlage und Medien Versorgungsanlage planen, einschl. erstellen eines Bau- und Montageplanes für die Leitungssysteme von Ver- und Entsorgung sowie sonstiger Medien. Einschl. erstellen der Revisionszeichnung(en). Dafür erforderliche Unterlagen (Grundriß-, Geschoßpläne, Ansichten, Medienpläne, etc. sowie weitere für die Planung erforderliche Angaben )werden bauseits in den Formaten dwg, pdf, Print bereitgestellt. Hinweis: Bei Verwendung unterschiedlicher Leitungsdurchmesser ist das Leistungsverzeichnis für die nachfolgenden Positionen entsprechend zu erweitern. Gleiches gilt für etwa benötigte andere Bauteile und Ausstattungselemente als genannt. Bewässerungsleitung als Druckrohrleitung liefern und montieren, einschl. erforderlicher Befestigungen und Fittings Material:…………………………………… Durchmesser:…………………………….. Fabrikat:……………………………..o.glw. Bogen 90° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Bogen ….° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Abzweig 45° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Abzweig 90° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Formstück zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren. Art/Bauteil:…………………………… | … … … … … … … | psch. m Stück Stück Stück Stück Stück |  |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 03.0800 03.0900 03.1000 03.1100 03.1200 03.1300 | Tropfrohrleitung liefern, montieren und an vorbeschriebene Druckrohrleitung anschließen; einschl. erforderlicher Befestigungen und Kleinteile Typ:………………………………………... Material:…………………………………… Durchmesser:…………………………….. Fabrikat:……………………………..o. glw. Formstück zu vorbeschriebener Tropfrohrleitung liefern und montieren Art/Bauteil:…………………………… Zisterne/Tank liefern, aufstellen und an die Bewässerungsleitung anschließen. Verwendungszweck:…………………………. Typ: .............................................................. Fassungsvermögen: (l)................................. Tankgröße: (LxBxH) ..................................... Hersteller…..…………………………………. Pumpe liefern, aufstellen und anschließen Verwendungszweck:…………………………. Leistung: ...................................................... Hersteller: ……………………………………. Typ :…………………………………………. Filter liefern und einbauen. Verwendungszweck:…………………………. Leistung: ...................................................... Hersteller :……………………………………. Typ :……….…………………………………. Düngedosiergerät liefern, aufstellen und anschließen Hersteller :……………………………………. Typ :……….…………………………………. | … … … … … … | m Stück Stück Stück Stück Stück |  |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 03.1400 03.1500 03.1600 03.1700 03.1800 03.1900 | Steuer- und Kontrollstation liefern, montieren und anschließen; gem. Planung und Funktionsbeschreibung , einschließlich aller erforderlichen Ventile, Sensoren und sonstiger Messgeräte Testlauf der Versorgungsanlage, einschl. einstellen und justieren. Benötigte Betriebsstoffe werden bauseits gestellt. Bauteil …(Reserveposition) liefern und montieren, Material:………………………………………… Durchmesser:………………………………….. Hersteller :……………………………………. Typ :……….…………………………………. Kabelschutzrohr für Elektro- und Datenleitungen liefern und montieren, einschl. erforderlicher Befestigungen und Kleinteilen Material:………………………………………… Durchmesser:………………………………….. Hersteller :……………………………………. Typ :……….…………………………………. Elektroleitung liefern, einbauen und anschließen Material:………………………………………… Durchmesser:………………………………….. Hersteller :……………………………………. Typ :……….…………………………………. Anschluß der Elektroleitung herstellen an bauseits vorbereitete Anschlussstellen sowie Abnahmepunkte | … … … … … … | Stück Psch Stück m m Stück |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.2000 03.2100 03.2200 03.2300 03.2400 03.2500 03.2600 03.2700 03.2800 | Datenleitung liefern und einbauen Material:………………………………………… Durchmesser:………………………………….. Hersteller :……………………………………. Typ :……….…………………………………. vorbeschriebene Datenleitung anschließen an bauseits vorbereitete Anschlussstellen Entwässerungsleitung liefern und montieren, einschl. erforderlicher Befestigungen Material:…………………………………… Durchmesser:…………………………….. Fabrikat:……………………………..o.glw. Bogen 90° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Bogen ….° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Abzweig 90° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Abzweig 45° zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Formstück (Reserveposition) zu vorbeschriebener Leitung liefern und montieren Art/Bauteil:…………………………… Entwässerungsrinne/ Einlauf für Begrünungssystem liefern und montieren, einschl. aller Befestigungselemente Typ/ Bauart:………………………………… Abmessungen:……………………………… Hersteller :………………………………. | … … … … … … … … … | m Stück m Stück Stück Stück Stück Stück Stück |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.2900 03.3000 03.3100 | Einlaufkasten/ Endstück zu vorbeschriebener Rinne/Entwässerung liefern und montieren Typ/ Bauart:………………………………… Abmessungen:……………………………… Hersteller :………………………………. Anschluß der Entwässerungsrinne anschließen an die Entwässerungsleitung der Pos. …. Anschluß der Entwässerungsleitung lt. Pos…. herstellen SUMME Titel 03 – Versorgungsanlage und Medien: | … … … | Stück Stück Stück |  | . . |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04. 04.0100 04.0200 04.0300 | Unterhaltung und Wartung Wartung und Pflege des Ver- und Entsorgungssystems durchführen, sowie aller zugehörigen technischen Anlagen gem. Wartungsplan; einschl. erstellen der Wartungsberichte. Die Wartungsberichte sind vom AG gegenzeichnen zu lassen. Anfallende Reparaturen werden gesondert berechnet. Techniker - Stundenlohn für Besondere Leistungen auf Anforderung und Nachweis konstruktive Bauteile prüfen / kontrollieren; Tragekonstruktionen sowie alle technischen Bauteile gem. DIN 31051 und EN 13306. einmal jährlich SUMME Titel 04 - Unterhaltung und Wartung | … … … | psch Std. psch |  | . . |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05. 05.0100 05.0200 | Fertigstellungspflege Allgemeine Regelungen Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG drei Werktage vor Beginn anzuzeigen. Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen. Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge. Mehr- oder Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet oder in Abzug gebracht. (Bei Bedarf) Hinweis: Die Ausführung erfolgt unter folgenden Bedingungen: Im Arbeitsbereich herrscht allgemeiner Geschäfts-/Publikumsverkehr zu folgenden Zeiten......../ Ausführung während der Nacht etc. Verkehrssicherung einschl. ggf. notwendiger Sperrgenehmigung. Aufstellen und räumen der Hinweisschilder, Leitbaken und Absperrschilder nach Verkehrszeichenplan. Anzahl: …………./Jahr Arbeitsgerüste und Hilfseinrichtungen liefern, vorhalten und räumen; Einschl. aller für die Pflege notwendigen Hilfseinrichtungen wie Hubsteiger, Arbeitsbühnen, Gerüste, Leitern, Seile etc. . Geeignete Aufstellflächen sind bauseits/ vom AG freizuhalten. Bei Einsatz von Seilklettertechnik müssen bauseits geeignete Anschlagvorrichtungen vorhanden sein. Anzahl: …………./Jahr | … … | Stück Stück |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.0300 05.0400 05.0500 | Rückschnitt der Vegetation: Abgestorbene, verblühte, störende oder zu lang gewordene Pflanzenteile zurückschneiden; Fremdaufwuchs entfernen. Anfallendes Material aufnehmen und geordnet entsorgen; incl. Deponiegebühren Anzahl …………/Jahr Preis für alle Arbeitsgänge Abrechnung je Arbeitsgang (anteilig Arbeitsgänge p.a.) Düngemittel liefern und in das Versorgungssystem einfüllen. Abrechnung nach Lieferschein Düngerart: ................................................... Düngemittel:………………………………….. Hersteller:…………………………………….. Visuelle Kontrolle der Begrünung auf Vitalität sowie eventuellen Befall mit Krankheiten und Schädlingen; einschl. erstellen der Kontrollberichte. Die Kontrollberichte sind dem AG innerhalb von 3 Werktagen vorzulegen und ggf. gegenzeichnen zu lassen. Anzahl …………/Jahr Preis für sämtliche Kontrollgänge Abrechnung je Kontrollgang anteilig SUMME Titel 05 - Fertigstellungspflege: | … … … | m² kg/ ltr. psch |  | . . |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06. 06.0100 06.0200 | Entwicklungspflege Hinweis: Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf ein Jahr nach der Abnahme der Leistung. Allgemeine Regelungen Die erforderlichen Teilleistungen sind ohne besondere Anordnung rechtzeitig auszuführen. Die Ausführung jeder Teilleistung ist dem AG drei Werktage vor Beginn anzuzeigen. Die vorgesehenen Pflegeleistungen sind durchschnittliche Regelannahmen. Der Preis der Einzelleistung errechnet sich aus dem Einheitspreis geteilt durch die Anzahl der Arbeitsgänge. Mehr- oder Minderleistungen werden zu dem vereinbarten Einheitspreis vergütet oder in Abzug gebracht. (Bei Bedarf) Hinweis: Die Ausführung erfolgt unter folgenden Bedingungen: Im Arbeitsbereich herrscht allgemeiner Geschäfts-/Publikumsverkehr zu folgenden Zeiten......../ Ausführung während der Nacht etc. Verkehrssicherung einschl. ggf. notwendiger Sperrgenehmigung. Aufstellen und räumen der Hinweisschilder, Leitbaken und Absperrschilder nach Verkehrszeichenplan. Anzahl: …………./Jahr Arbeitsgerüste und Hilfseinrichtungen liefern, vorhalten und räumen; Einschl. aller für die Pflege notwendigen Hilfseinrichtungen wie Hubsteiger, Arbeitsbühnen, Gerüste, Leitern, Seile etc. . Geeignete Aufstellflächen sind bauseits/ vom AG freizuhalten. Bei Einsatz von Seilklettertechnik müssen bauseits geeignete Anschlagvorrichtungen vorhanden sein. Anzahl: …………./Jahr | … … | Stück Stück |  |  |
| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| 06.0300 06.0400 06.0500 | Rückschnitt der Vegetation: Abgestorbene, verblühte, störende oder zu lang gewordene Pflanzenteile zurückschneiden, Fremdaufwuchs entfernen. Anfallendes Material aufnehmen und geordnet entsorgen, incl. Deponiegebühren Anzahl …………/Jahr Preis für alle Arbeitsgänge Abrechnung je Arbeitsgang (anteilig Arbeitsgänge p.a.) Düngemittel liefern und in das Versorgungssystem einfüllen. Abrechnung nach Lieferschein Düngerart: ................................................... Düngemittel:………………………………….. Hersteller:…………………………………….. Visuelle Kontrolle der Begrünung auf Vitalität sowie eventuellen Befall mit Krankheiten und Schädlingen; einschl. erstellen der Kontrollberichte. Die Kontrollberichte sind dem AG innerhalb von 3 Werktagen vorzulegen und ggf. gegenzeichnen zu lassen. Anzahl …………/Jahr Preis für sämtliche Kontrollgänge Abrechnung je Kontrollgang anteilig SUMME Titel 06 - Entwicklungspflege: | … … … | m² kg/ ltr. psch |  | . . |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07. 07.0100 07.0200 07.0300 07.0400 07.0500 07.0600 07.0700 07.0800 07.0900 | Stundenlohnarbeiten Für nicht im Leistungsbeschrieb genannte, aber erforderliche besondere Leistungen gelten die nachfolgend genannten Abrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten. Im Preis enthalten sind die Kosten für Werkzeug, Arbeitsmittel und motorbetriebene Hand-Arbeitsgeräte. Material, sonstige Technik und Leistungen von Nachunternehmern werden, wenn nicht anders vereinbart, zum Nachweis vergütet Ingenieur/ Techniker Garten- und Landschaftsbau Meister Meister Garten- und Landschaftsbau Landschaftsgärtner Gärtner FR Garten- und Landschaftsbau Auszubildender/ Lehrling 3. LJ Gärtner in der FR Garten- und Landschaftsbau ab 3. Lehrjahr (für Abiturienten: ab 2.LJ) Hilfskraft Fachwerker/ Auszubildender 1.-2. LJ, angelernte Hilfskraft für Gartenbau Ingenieur Bau/Elektro/HLS Meister (Elektro/HLS) Installateur (Elektro/HLS) Hubsteiger/Teleskopsteiger/ cherenhubwagen Hubhöhe: ………m Tagessatz; einschl. Kosten für An- und Abtransport | … … … … … … … … … | Std. Std. Std. Std. Std. Std. Std. Std. Tag |  |  |

| Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | ME | EP (€) | Gesamt (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.1000 07.1110 07.1200 07.1300 | Mobilkran Hubhöhe: ………m Tragkraft (max.)…….to Tagessatz; einschl. Bedienung und Kosten für An- und Abtransport LKW Kipper 5-10 to NL, incl. Fahrer Arbeitsgerüst aufstellen, über den Bedarfszeitraum vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen; einschl. aller Sicherungsmaßnahmen Wandhöhe: ….m Wandlänge: ….m Anzahl Etagen: ….Stck. Vorhaltezeit: ….Tage Verkehrssicherung, einschl. ggf. notwendiger Sperrgenehmigung. Aufstellen und Räumen der Hinweisschilder, Leitbaken und Absperrschilder nach Verkehrszeichenplan. Anzahl: …………./Jahr SUMME Titel 07 - Stundenlohnarbeiten: | … … … … | Tag Std. m² St. |  | . . |
| Titel | ZUSAMMENSTELLUNG | Summen |
| 00. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. | Baustelleneinrichtung Unterkonstruktion, Dämmung, Schutz gegen Feuchtigkeit Begrünungssystem Versorgungsanlage und Medien Wartung und Instandhaltung Fertigstellungspflege Entwicklungspflege Stundenlohnarbeiten | ………………….……………….. € ………………….……………….. € ………………….……………….. € ………………….……………….. € ………………….……………….. € ………………….……………….. € ………………….……………….. € ………………….……………….. € |